|  | département Génie Mécanique et Conception CP56 PRINTEMPS 2018 |
| --- | --- |

EXAMEN FINAL

EXERCICE 1 : THERMIQUE DES BATIMENTS (5 pts)

Pour une paroi simple de surface S = 15,45 m2 qui sépare deux ambiances, l’une intérieure à la température θi = 20°C et l’autre extérieure à la température θe = -10°C, d’épaisseur eb = 15 cm, constituée de béton de conductivité thermique λb = 1,75 W.m-1.K-1, dont les coefficients d’échanges superficiels sont respectivement pour l’intérieur hi = 9,1 W.m-2.K-1 et pour l’extérieur he = 16,7 W.m-2.K-1.

Calculer :

1) La résistance thermique surfacique r.

2) La résistance thermique R.

3) Le coefficient de transmission thermique U.

4) La densité de flux thermique φ et le flux thermique Φ traversant cette paroi simple.

5) Les températures de surface, respectivement θsi pour l’intérieur et θse pour l’extérieur.

6) L’énergie E en kWh « dépensée » par cette paroi pendant 24 h.

7) Que faut-il faire pour réduire les pertes thermiques à travers cette paroi ?

EXERCICE 2 : ANALYSE ET RE-CONCEPTION ECOLOGIQUE (10 pts)

L’entreprise Alstom a entrepris de débuter une démarche environnementale sur ses produits ferroviaires. Cette entreprise vous sollicite donc pour établir de nouveaux concepts de développement.

- QUESTION 1 (1 pt) : Proposer une unité fonctionnelle pour l’exemple d’un tramway.

- QUESTION 2 (2 pts) : Expliciter chaque indicateur et décrire le cycle de vie du produit tramway. A votre avis, quels sont les impacts les plus marquants et pourquoi ?

- QUESTION 3 (1 pt) : Qu’est-ce que l’économie circulaire et quels sont ses avantages ?

- QUESTION 4 (3 pts) : pour une entreprise telle que Alstom, quels sont les principales pistes d’amélioration abordées d’un point de vue développement durable ? En citer au moins 6 illustrés de résultats.

- QUESTION 5 (1 pt) : Que signifie les termes MPS et REX ?

- QUESTION 6 (2 pt) : Pour un argumentaire commercial, vous souhaitez aider l’entreprise Alstom à justifier le choix entre prendre la voiture, le bus ou le tramway pour un trajet donné. D’un point de vue environnemental, quelle base de comparaison et quelle démarche conseilleriez-vous pour qualifier ces différents moyens de transport ?

EXERCICE 3 : SERVIETTES EN PAPIER OU SECHE MAIN ELECTRIQUE ?  (5 pts)

Dans des toilettes publiques, différents types de sèche-main existent. Utiliser l’ACV pour comparer les deux méthodes suivantes de séchage de mains : les serviettes en papier et le séchoir à air chaud

- Décrire la fonction principale et la fonction secondaire du système.

- Choisir l’unité fonctionnelle qui représente la fonction du système.

- Pour chaque cas, énumérer les flux de référence correspondant à l’unité fonctionnelle sélectionnée.

- Pour les deux scénarios, dessiner les cycles de vie et les limites du système

- Pour chaque scénario, identifier une fonction secondaire liée à une économie d’énergie et la représenter sur le diagramme des limites du système.

- En vous basant sur les masses des différents flux de référence, décidez si le transport d’un distributeur de papier ménage doit-être inclus dans les limite du système; expliquez brièvement votre raisonnement.