| EL 30 | EXAMEN FINAL | Automne 2008 |
| --- | --- | --- |

Les parties A et B sont à rédiger sur des copies séparées.

Aucun document n'est autorisé.

PARTIE A : Electrostatique

Exercice 1 : Champ créé par un disque chargé uniformément

| Un disque de rayon R est chargé uniformément et porte une densité superficielle de charge constante. Quelle est l'expression du champ élémentaire crée par un petit élément de surface dS du disque en un point M situé à la distance r ? |  |
| --- | --- |

Exercice 2 : Champ créé par un disque chargé uniformément

| Un disque de rayon R porte une densité superficielle de charge constante. Ecrire l'intégrale permettant de calculer le champ crée par le disque en un point M de son axe |  |
| --- | --- |

Exercice 3 : Flux d'un champ de vecteur uniforme

| Un courant d'eau se déplace avec une vitesse uniforme v = 2 m/s dans un cadre d’aire S = 4 m². Quelle est la valeur du flux à travers le cadre dans les trois cas (figures 1, 2 et 3) ? |  |
| --- | --- |

PARTIE B : Magnétostatique

Question de cours :

| Un segment de fil rectiligne AB est parcouru par un courant d'intensité I constante. On considère un point M situé à la distance h du fil. A partir de la loi de Biot et Savart, montrer que le module du champ magnétique produit par ce courant en M peut s'écrire |  |
| --- | --- |

Exercice 1 :

| On considère le circuit filiforme composé de deux fils rectilignes x'A et Bx, raccordés par un demi cercle de rayon R. Déterminer le champ magnétique au point O. |  |
| --- | --- |

Exercice 2 :	Solénoïde

Un solénoïde est formé de N spires (ici circulaires) identiques de même axe, parcourues par un même courant dans le même sens. On définit le nombre de spires par unité de longueur par n = N / L.

Les propriétés d'invariance et de symétrie sont les mêmes que pour une spire unique : le champ est donc parallèle à l'axe et ne dépend que de la position du point sur l'axe.

| On sait que le champ magnétostatique produit par un solénoïde en un point M de l'axe s'exprime par : (1 et (2 étant les angles orientés sous lesquels on voit depuis M les rayons des faces terminales. |  |
| --- | --- |

Calculer en fonction de n, ( 0 et I :

  - le champ au centre O de ce solénoïde.

  - le champ aux centres A1 et A2 des faces terminales.

  - le champ aux points M1 et M2 de l'axe, à la distance L du centre O.

# Text boxes

O

I

1

2

M

A1

B

x'

A2

O

I

I

M0

h

1

2

M

A

B

L = 2D

x

I

A

D