EXAMEN FINAL	                                                 Session Automne 2006

Durée de l'épreuve : 2 heures

- Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de la totalité du texte du sujet avant de répondre à toute question.

- Les candidats doivent respecter les notations de l'énoncé et préciser, dans chaque cas, la numérotation de la question.

- On accordera la plus grande attention à la clarté de la rédaction, à la présentation, aux schémas et à la présence d’unité de mesure. Les résultats seront encadrés.

Les exercices et problèmes sont indépendants

Les documents sont autorisés

Exercice 1:

Un constructeur automobile souhaite fabriquer un véhicule tout électrique. Aussi, il envisage d’incorporer dans le coffre de la voiture un banc de batterie ayant un volume V. Selon l’étude de l’autonomie énergétique du véhicule et le volume nécessaire V, le constructeur est devant le choix suivant :

- Le volume du banc de batterie est constant et figé (V= h . x . y) ;

- La hauteur h du banc de batterie est constante et figée ;

- Ainsi la surface S du banc de batterie est constante et figée (S = x . y) ;

Le constructeur à un degré de liberté au niveau de la longueur et la largeur ‘’x’’, ‘’y’’ du banc de batterie.

Ainsi afin d’optimiser l’espace dans le coffre de la voiture, le problème qui est posé à ce constructeur est le suivant :

1) Quel est le plus petit rectangle en périmètre qui a une surface S.

2) Déterminer grâce à la méthode de Hamilton la longueur et la largeur optimales du banc de batterie

Exercice 2: Problème d’allocation de ressources

Une boulangerie dispose de

  - 8 kg de pommes

  - 2,5 kg de pâte

  - 6 plaques

pour confectionner des chaussons et des tartes.

Pour faire un chausson, il faut:

  - 150 g de pommes

  - et 75 g de pâte

Chaque chausson est vendu 3 €

Pour faire une tarte, il faut

  - 1 kg de pommes

  - 200 g de pâte

  - et 1 plaque

Chaque tarte est divisée en 6 parts vendues chacune 2 €

2.1. Quel est le nombre de chaussons et de tartes à cuisiner pour maximiser le chiffre d'affaires de la vente ?

2.2. Quel est le chiffre d'affaires optimal de cette boulangerie ?

Problème :	Panneaux solaires pour un chalet en site isolé

Un chalet est situé à 1500m, altitude 47°. Sa façade sud jouit d'une bonne exposition.

Une famille de 4 personnes occupe ce chalet régulièrement mais seulement le week-end.

L'électricité du secteur n'est pas disponible.

But général : Dimensionnement d’une installation solaire (calcul du nombre de module Photovoltaïque PV)

Etape 1 : Calcul des besoins énergétiques

A. Calcul de l'éclairage

4 points lumineux de 13 W et 12 V chacun, sont présents dans les différentes pièces de la maison.

- Quelle est la consommation Eéclairage en ampères heures pour une durée de 3 heures en été ?

- De même pour une durée de 6 heures en hiver ?

B. Calcul de la fourniture en eau

Une source naturelle est disponible, on va utiliser une pompe de relevage pour mettre en pression l'eau courante, afin que les occupants puissent se servir au robinet dans leur maison.

Pour un débit de 10 l/min, cette pompe consomme 6A sous 12V. Comme il y a 4 personnes et que l'on compte 100 l/personne et par jour (pour le lavage, la cuisson…)

- Combien de temps la pompe va t-elle fonctionner par jour?

- Quelle est la consommation Eeau en ampères heures sur cette période de temps ?

C. Calcul de la production de froid

Un réfrigérateur de 110 litres alimenté en continu, servira à conserver les aliments, mais uniquement lors des séjours. De plus, il est décidé de ne s'en servir que l'été, puisque l'hiver, il suffit de laisser les denrées dehors.

Cet équipement (fonctionnant sous 12V) consomme 300Wh/jour.

- Quelle est la consommation Efroid en ampères heures de production de froid par jour ?

D.  Télévision

Un téléviseur du commerce (230 VAC-90 W) est utilisé. Ce dernier est branché sur un petit onduleur, à 90% de rendement, qui sera allumé en même temps que le téléviseur.

Pour un usage prévu de 4h par jour :

- Quelle est la consommation ETV sur cette période de temps ?

E. Consommations électriques du chalet

7. Faites la synthèse des consommations électriques en remplissant le tableau suivant:

Pour obtenir les consommations moyennes étalées dans le temps, qui vont nous permettre de définir les panneaux, il faut tenir compte de l'occupation 2 jours par semaine seulement :

- Quelle est la consommation moyenne par jour Emoy/j en ampères heures sur la semaine en été et en hiver ?

Etape II : Choix des équipements

Les composants photovoltaïques disponibles sont :

- ‘’x’’ modules photovoltaïques 50 Wc-12V en silicium donnant 3A/16.5V

- 1 batterie solaire au plomb de 220 Ah-12V (ayant un nombre de cycles de 250 à 80% de décharge)

- 1 régulateur charge-décharge type série 20A-12V

- 1 onduleur de 400 VA

Pour l'exposition 60°Sud, le rayonnement (Esol) reçu est de 3 kWh/m² jour en hiver et de 4 kWh/m² jour en été.

- Quelle est la production énergétique par jour en hiver Eélec en ampères heures pour un module PV?

- Quelle est la production énergétique par jour en été Eélec en ampères heures pour un module PV?

- Comparez avec la consommation prévue et déterminer le nombre ‘’x’’ de modules PV.

- En supposant que la batterie consomme un cycle par week-end, quelle sera sa durée de vie ?

# Text boxes

y

x