UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE				       EXAMEN MEDIAN

DE BELFORT-MONTBELIARD				 Session 1er Semestre 2005

Nature de l'épreuve :   ER50  	                   	Durée de l'épreuve : 02 heures

- Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance rapidement de la totalité du texte du sujet avant de répondre à toute question.

- Les candidats doivent respecter les notations de l'énoncé et préciser, dans chaque cas, la numérotation de la question.

- On accordera la plus grande attention à la clarté de la rédaction, à la présentation, aux schémas et à la présence d’unité de mesure.

Les exercice et problème sont indépendants. (Barème approximatif : 2 + 3 + 15)

Documents non autorisés.

Questions :

- En France, quel est le secteur qui consomme la plus grande quantité de produits pétroliers.

- Citer 8 moyens de production de l’énergie électrique, à partir d’énergies renouvelables, qui sont exploités de nos jours.

- Rappeler l’expression qui permet de calculer la valeur d’un condensateur pour le relèvement du facteur de puissance.

Exercice :				Pile à combustible

La pile à combustible fonctionne suivant la réaction

H2 gaz+ 0,5 O2 gaz donne H2O liquide

avec libération de 285 kJ par mole d'eau formée. Lors du vol Apollo8, la pile à combustible stockait une énergie chimique initiale de 5,7 105 Wh. Pendant son fonctionnement elle libéra 100 L d'eau liquide.

- Quelle est l'énergie libérée lors de la formation de cette masse d'eau ?

- Quel est le rendement énergétique ?

- Quels sont les volumes des containers (P=300 bars; T=15°C; volume molaire = 8.10-5 m3)

Rappels : En chimie, on compte la quantité de matière en mole.

Le nombre de Mole = masse [g] / masse atomique [g/Mole].

La masse atomique molaire en g/mole est : H=1 ; O=16 ;

Problème :		                           Facture énergétique

Une usine fait appelle à vos services pour réduire sa facture énergétique. Elle vous transmet les informations suivantes concernant son installation et son mode de fonctionnement :

- Installation triphasée 4 fils 220V/380V, 50Hz.

- 100 lampes incandescentes de caractéristique 100W, 220V chacune.

- 30 moteurs monophasés 220V absorbants chacun une puissance électrique de 2 kW, avec un facteur de puissance de 0,70.

- 5 moteurs asynchrones triphasés, couplés en étoile, ayant chacun une puissance mécanique de 3 kW, de rendement 0,81 et de facteur de puissance 0,75.

- 10 radiateurs triphasés pour le chauffage, couplés en étoile, absorbants ? chacun une puissance électrique de 2 kW et formés de 3 résistances identiques chacune sous 220V.

- L’usine fonctionne 5 jours dans la semaine :

  - Durant les jours de semaine :

    - Tous les appareils fonctionnent de 8h00 à 18h00,

    - Entre 18h00 et 8h00, 70% des lampes sont allumées (pour des raisons de sécurité) et 3 radiateurs pour le chauffage restent allumés.

  - Durant le week-end

    - Les lampes et les radiateurs fonctionnent au même rythme qu’en soirée.

- Le tarif du kWh électrique est de 6 centimes d’euro (c€).

- Les appareils sont branchés de manière équilibrée.

Votre analyse peut suivre les étapes (conseillées) suivantes :

- Préciser par des schémas simples les branchements respectifs : d’une lampe, d’un moteur monophasé, d’un moteur triphasé et d’un radiateur triphasé.

- Calculer la puissance active et/ou réactive de chaque famille d’appareil.

- Calculer l’intensité du courant dans chaque résistance du radiateur et la valeur de chaque résistance.

- Calculer la valeur efficace de l’intensité en ligne quand tous les appareils fonctionnent ensemble.

- Déterminer le facteur de puissance de l’installation.

L’analyse étant faite, proposer au minimum 3 solutions (éventuellement avec calcul) pour réduire la facture énergétique de cette usine.