Le 04.05.2007, de 09 h 00 à 10 h0 0, salle B429

Nom :						Prénom :				      Note :		/20

Signature :

* Sont autorisées :

- les calculettes

* Sont interdits :

- Téléphone portable, PC portable et documents.

* Par question demandant un résultat numérique, vous donnerez : les expressions littérales, les expressions numériques et les résultats.

* Tous les développements et réponses figureront sur ce document.

* La rédaction doit être réalisée à l’encre.

- Qualité : généralités, prix qualité et certification

  - Quels documents, quelles personnes, avant le XXème siècle, ont été les précurseurs de la qualité telle qu’elle a été développée au XX ème siècle ?

  - Au début du XXème siècle, quels types d’outils ont été mis en place et utilisés en qualité ? Dans quelle étape de la vie du produit, ont-ils été utilisés ?

  - Quels sont les 6 acteurs ou éléments, qui interagissent et qui doivent être en équilibre pour maintenir et améliorer la politique qualité d’une entreprise ?

  - Les prix qualités sont-ils attribués suivant des références internationales ?

  - Ces 6 éléments sont-ils pris en compte par les divers prix qualité ?

  - Le référentiel ISO 9001 version 2000 concerne-t-il tous ces éléments ou seulement certains et lesquels ?

  - Le nombre de normes concernant la certification ISO 9000 version 2000, a-t-il augmenté ou diminué ?

  - Dans la norme ISO 9001 version 2000, il existe 3 modules :H, D et E. A quoi correspondent-ils ?

- Démarche 5S

  - Quels sont les objectifs de la démarche 5S ?

  - Cette démarche est-elle applicable à tous les services ? Pourquoi ?

  - Nous admettrons que la démarche 5S est mise en place en 4 étapes qui déroulent chacune les 5S.

a - Suite à la première étape, quel est le pourcentage de mise en place des 5S ?

b – A cette étape, quels sont les documents réalisés et à quoi servent-ils ?

- Démérite – Mérite ANNEXE 1

  - Dans le cadre du SQFE un client a mis en place une cotation au démérite de la fourniture

suivante :

Le non respect de la cote D entraînera la destruction de l’ensemble au montage

Le non respect de la cote L provoquera rapidement l’impossibilité d’utiliser l’ensemble

Le contrôle est réalisé des calibres entre, entre pas.

Pour la cote L un calibre à mâchoires est utilisé.et pour la cote D par un tampon.

Deux cas seulement, sont possibles :

Spécification bonne : le calibre ou le tampon entre

Spécification mauvaise : le calibre ou le tampon n’entre pas

L’échantillon de 10 pièces du mois d’avril, a donné les résultats de contrôle suivants :

| N° | L | Cotation de L | D | Cotation de D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entre |  | N’entre pas |  |
| 2 | Entre |  | Entre |  |
| 3 | Entre |  | Entre |  |
| 4 | Entre |  | N’entre pas |  |
| 5 | Entre |  | Entre |  |
| 6 | N’entre pas |  | N’entre pas |  |
| 7 | Entre |  | Entre |  |
| 8 | Entre |  | N’entre pas |  |
| 9 | Entre |  | Entre |  |
| 10 | Entre |  | Entre |  |

__

a – Quel est le Du de la fourniture pour le mois ? Tous les calculs figureront.

b – Quel est le NNQ de la fourniture pour le mois ? Tous les calculs figureront.

c – Quel est le NQL de la fourniture pour le mois, avec justification ?

  - Pourquoi passer du démérite au mérite démérite et dans quels cas d’application ? Quelle cotation proposeriez-vous ?

- Contrôle statistique

  - Capabilité du moyen de contrôle

La spécification suivante doit être mise sous contrôle statistique par mesures.

Longueur extérieure de 30 mm ± 90 µm réalisée par tournage.

Le processus est stabilisé : rebuts et taux de disponibilité du procédé en accord avec les prévisions.

Un micromètre d’extérieur de capacité 25 mm – 50 mm, résolution de 1 µm,U = 8 µm, a été choisi.

La capabilité du moyen de contrôle est-elle compatible ? Démontrez.

  - Relevé – Histogramme – Capabilité – Indice de centrage et Ppm

Deux échantillons de 62 pièces ont été prélevés et l’histogramme suivant a été tracé, figure 1.

Les résultats portés sur les histogrammes sont en µm. Il faut ajouter 30 mm pour obtenir les valeurs mesurées.

L’histogramme étant bimodale, deux histogrammes ont été tracés ; un par échantillon de 62 pièces. Les histogrammes ont été imbriqués sur le même graphique, figure 2.

a – Donnez les raisons possibles de la stratification

b – Si la droite de Henry avait été tracée à partir des 122 relevés, quel aurait été son aspect ?

c – A partir de l’échantillon de 62 pièces donnant l’histogramme de gauche, vous déterminerez le nombre de classes Kt et vous comparez votre résultat au nombre de clases utilisée pour cette histogramme.

d – A partir de ce même échantillon vous déterminerez : Cp Cpk et Ppm

_

Connaissant la valeur de  = 9 µm et la moyenne, X = 30,029 mm,vous déterminerez :

Cp = 					; Cp = 						; Cp =

Cpk =					; Cpk = 					; Cpk =

Ppm =					; Ppm = 					; Ppm =

Quelles sont vos conclusions ?

ANNEXE 1

| COTATION | CRITERES |
| --- | --- |
| 55 | Nécessite un rattrapage - Défaut de sécurité ou de réglementation Défaillance entraînant la destruction de l’organe ou la destruction du matériel de reprise |
| 15 | Retouche impérative Défaut d’aspect inadmissible découvert à coup sûr par tous les clients. Panne entraînant une immobilisation du produit. Défaut important empêchant la reprise ou le montage |
| 5 | MERITE LA RETOUCHE Défaut d’aspect critiqué par la plupart des clients. Défaillance provoquant un mécontentement du client. Défaut perturbant le montage |
| 3 | Sans incidence visible sur le résultat instantané, mais nécessite un recentrage de la caractéristique. Imperfection d’aspect généralement admise par le client. |

ANNEXE 2

Formulaire

;  ;  ;

# Text boxes

10

QUALITE et AUDITS

TECHNICO-ECONOMIQUES

Médian qualité

FQ40

IMaP

D

L

S

R

20

15

10

20

15

Figure 2

Fréquences

Résultats

Figure 1

Fréquences

Résultats

5,5

15,5

25,5

35,5

45,5

55,5

65,5

5,5

15,5

25,5

35,5

45,5

55,5

65,5