ANALYSE DE LA VALEUR ET METHODES DE CREATIVITE (2015)

Document autorisé : Feuille manuscrite recto-verso autorisée

Trois parties à rédiger séparément

SUJET : PINCE DU ROBOT RTX

#### Ce sujet comprend 2 dossiers

- Dossier Technique

- -Dossier Travail demandé

DOSSIER TECHNIQUE

1- Introduction

2- Spécifications d’Ingénieur

3-Présentation de la pince

3.1- Structure de la pince

3.2- Dessin d'ensemble de la pince sans boîtier et capot

3.3 - Eclaté du mécanisme de préhension de la pince

3.3-Nomenclature –Pince

1-	Introduction

Dans son unité de fabrication et d’assemblage, une société fabricant des boîtes plastiques en ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) destinées à des applications électroniques a pour projet de créer un nouveau poste de contrôle qualité.

| Dimensions de la gamme de boîtes (en mm) |
| --- |
| Longueur | Largeur | Hauteur | Epaisseur paroi |
| 45 | 25 | 30 | 3,2 |
| 55 | 40 | 30 | 3,2 |
| 85 | 55 | 40 | 3,2 |
| 115 | 60 | 40 | 3,2 |
| 125 | 65 | 50 | 3,2 |
| 135 | 80 | 60 | 3,2 |
| 145 | 85 | 75 | 3,2 |
| 155 | 85 | 40 | 3,2 |
| 155 | 85 | 90 | 3,2 |

Pour saisir et déplacer les boîtes de la chaîne de fabrication vers ce poste de contrôle, elle souhaite utiliser un robot RTX.

La structure de robot RTX est constituée de :

La société fabriquant les boîtes demande au bureau d’étude du constructeur du robot RTX d’améliorer certaines caractéristiques de la pince du robot RTX. C’est donc votre tâche d’ingénieur bureau d’étude.

2 Spécifications d’Ingénieur

Les Spécifications d’Ingénieur exprimées par le fabricant de boîtes en plastique sont les suivantes :

| SPECIFICATIONS D’INGENIEUR | CIBLES MESURABLES | FLEXIBILITES |
| --- | --- | --- |
| Capacité maximale de charge | <2 kg | aucune |
| Vitesse d’impact admissible des doigts sur la boîte | 70 mm.s-1 | aucune |
| Effort minimal de serrage des doigts de la pince pour des boîtes dont la largeur ou le diamètre est compris entre 20 mm et 85 mm | 10 N | aucune |
| Effort maximal de serrage des doigts de la pince pour des boîtes dont la largeur ou le diamètre est compris entre 20 mm et 85 mm | 20 N | aucune |
| Ecartement des doigts de la pince en position d’ouverture maximale | 85 mm mini | aucune |
| Temps maxi de changement de pince | 3 minutes | aucune |

Représentation du poignet et de la pince serrant une boîte :

3 Présentation de la pince

3.1. Structure de la pince.  La pince est fixée sur le poignet 6 du robot RTX. Elle est constituée des éléments suivants (voir images) : un moteur électrique, un réducteur, un mécanisme de préhension et un ensemble boîtier-capot (boîtier support de liaison avec le poignet et capot de protection).

3.3	Eclaté du mécanisme de préhension de la pince :

3.4	Nomenclature - Pince :

# Text boxes

1 : Base RTX

2 : Colonne de guidage linéaire verticale

3 : Chariot +- Epaule

4 : Bras supérieur

5 : Bras inférieur

6 : Poignet

7 : Pince

Capot de protection

Vis de liaison mécanisme de préhension/boîtier

Ensemble moto-réducteur + mécanisme de préhension

Rivets de liaison boîtier/capot

Boîtier support de liaison avec le poignet

3.2. Dessin d’ensemble de la pince sans boîtier et capot :