EXAMEN FINAL MA50

Les deux parties doivent être remplies sur deux copies séparées

Documents non autorisés

Partie I – Mise en œuvre des polymères et applications spécifiques

(Sophie COSTIL, 6 points)

Documents non autorisés

1 – QCM (répondre sur votre copie en indiquant le numéro de la question et pour chaque point a-, b-, c-, … en répondant vrai ou faux ou par une réponse courte).

| a- On dénombre principalement 3 méthodes de valorisation des polymères | Vrai ou faux ? |
| --- | --- |
| b- L’extrusion soufflage permet d’élaborer des corps creux de propriétés mécaniques moindres par rapport à d’autres procédés de mise en oeuvre | Vrai ou faux ? |
| c- le thermoformage est une technique couramment employée pour la mise en forme des matériaux thermodurcissables | Vrai ou faux ? |
| d- L’injection des matériaux thermodurcissables nécessite les mêmes précautions que pour les thermoplastiques | Vrai ou faux ? |
| e- Le processus de retrait pour l’injection de pièces organiques peut facilement être contrôlé | Vrai ou faux ? |
| f- Il existe principalement 4 procédés différents pour élaborer des pièces par thermoformage | Vrai ou faux ? |
| g- Lors du processus de compression des thermodurcissables, un gradient de température a souvent tendance à se créer | Vrai ou faux ? |
| h- La technique de thermoformage s’applique exclusivement aux objets de grande dimension | Vrai ou faux ? |
| i- Pour l’élaboration des fibres organiques, on a besoin du matériau sous sa forme viscoélastique | Vrai ou faux ? |
| j- On définit principalement 3 actions au processus d’extrusion des matériaux thermoplastiques | Vrai ou faux ? |
| k – On utilise préférentiellement la technique d’injection pour fabriquer de la vaisselle plastique rigide | Vrai ou faux ? |

2 - Quelles sont les différentes familles d’élastomères ?

En quoi se distinguent elles et citer pour chacune d’elle 1 ou 2 exemples.

3 – Quels sont les principaux types de renforts utilisables dans les matériaux composites ?

Quelles précautions sont ils nécessaires de prendre afin d’optimiser les propriétés du composite ?

Partie II - Matériaux Composites

(Egon Ostrosi, 14 points)

(Polycopié « Matériaux Composites », sans notes autorisées)

Les deux parties doivent être remplies sur deux copies séparées

Une pièce d’avion est constituée d’un stratifié carbone/époxyde avec la composition suivante (Figure 1) :

Figure 1 : Composition du stratifié carbone/époxyde

Le tableau suivant donne les caractéristiques du pli carbone/époxyde.

Tableau 1 : Propriétés du tissu équilibré carbone/époxyde

- Evaluation des propriétés élastiques du stratifié dans son plan x,y.

  - Ecrire numériquement pour chaque pli la loi de comportement dans le plan xy :

- Relation déformation – contrainte f

- Relation contrainte – déformation =f() ;

  - Calculer dans les axes x,y, les coefficients Aij du comportement en membrane du stratifié;

  - Déduire les modules d’élasticité ,   et les coefficients de Poisson  et  du stratifié ;

  - Déterminer la loi de comportement déformation – contrainte du stratifié.

- Vérification du stratifié à la rupture :

A partir du critère de Hill-Tsai et ses conditions limites, calculer la contrainte maximum de traction dans la direction x, notée , que la pièce peut subir sans détérioration.

# Text boxes

y

x

0%

80%