MT80

Mathématiques avancées et appliquées pour l’ingénieur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UTBM  le 7 Novembre  2011		          Examen Médian	                     	     		  S. Abboudi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Résumé de cours autorisé

****

Systèmes discrets

1- Le système (S1) est un réseau thermique composé de 5 barres et 4 nœuds A, B, C et D. On notera Rij la résistance thermique d’une barre entre les nœuds i et j. Les nœuds C et D reçoivent de l’extérieur les flux de chaleur  QC et QD ; la température au nœud A est supposée connue.

a) Etudier l’équilibre thermique de ce système en proposant une représentation minimisant la largeur de bande.

b) Déterminer ensuite les températures aux nœuds de ce réseau.

A.N. RAB= RAD=0,1, RAC=1, RBC= RCD=0,2, TA=10, QC=10, QD=60.

c) Calculer ensuite la nouvelle valeur de la température TA pour que la température en C ne dépasse pas une valeur limite TC =5. Les autres données restent inchangées.

2- Le système (S2) représente un structure mécanique constituée de deux barres B1 et B2 de caractéristiques respectives (E1, A1 et L1) et (E2, A2 et L2) et de deux ressorts k1 et k2, connectés au chariot Ch et au mur M. d désigne la distance entre le chariot et le mur et F une force (inclinée d’un angle par rapport à l’axe ox) appliquée sur le nœud 2, qui est libre de se déplacer dans le plan. Le nœud 1 est supposé bloqué dans les deux directions du plan alors que les nœuds 3 et 4 sont bloqués uniquement selon la direction verticale.

a) Etudier l’équilibre de ce système et déterminer les déplacements des différents nœuds.

b) Calculer les réactions aux nœuds concernés.

A.N. : , , , , , , , .

c) Y-a-t-il contact entre le chariot et le mur ? si oui, calculer la valeur de la force F pour que ce chariot n’entre pas en contact avec le mur.

d) On ajoute un troisième ressort, de raideur k entre les nœuds 1 et 3, calculer la valeur de k pour que le chariot Ch se déplace de d/2.

# (S1)							(S2)

# Text boxes

L

TA

B

D

k1

RAC

3

RCD

QD

D



k2

RAD

A

2

F

4

C

RBC

Ch

U

RAB

d

B1

1

QC

M

L

B2