Final

NOM : 				Prénom :

Exercice n° 1 : Etude d’un congélateur

Un congélateur est placé dans une cuisine. Il fonctionne entre deux sources de chaleur. L'intérieur du congélateur est à Tf = (18°C, la température moyenne de la pièce est de Tc = 20°C.

- En supposant le congélateur idéal fonctionnant de façon réversible selon un cycle de Carnot :

- Représenter sur le schéma descriptif du congélateur le signe des chaleurs échangées Qc avec la source chaude et Qf avec la source froide et celui du travail W.

- Définir son efficacité e et l’exprimer en fonction des quantités de chaleur échangées. Montrer qu'elle n'est fonction que des températures des deux sources. Calculer sa valeur numérique.

- Le congélateur étudié n'a qu'une efficacité e' égale à 3,3. On y introduit 2 litres d'eau à 20°C, qui sont transformés en glace à (18°C.

Données :	- chaleur latente de fusion de la glace : 333 kJ.kg(1

- capacité thermique massique de l'eau liquide : 4180 J.kg(1.K(1

- capacité thermique massique de la glace : 2 100 J.kg(1.K(1

Calculer :

- la quantité de chaleur Qf échangée au cours de cette transformation

- la quantité d'énergie W fournie au moteur du congélateur pendant cette transformation.

- la chaleur libérée Qc dans la pièce où est placé ce congélateur.

Etude du fluide : le fréon

Le fonctionnement du congélateur est représenté par le schéma ci-dessous. Le fluide frigorigène (fréon), à l'état de vapeur saturante sèche (Etat 1), entre à la pression de P1, dans le compresseur où il subit une transformation adiabatique réversible 1-1‘ qui l’amène dans l’état 1’ de pression P2 et de température T ’. On suppose que l’enthalpie dans l’état 1’ est pratiquement égale à celle dans l’état 2. Le fluide arrive dans le condenseur à la pression P2 et à la température T2 (Etat 2). A la sortie du condenseur il est entièrement liquide, à la pression (Etat 3). Il se détend ensuite dans un tube capillaire (transformation 3 - 4) avant de traverser l'évaporateur à pression constante (transformation 4 - 1). La détente dans le tube capillaire calorifugé se fait sans variation d'énergie cinétique notable du fluide, elle se fait donc à enthalpie constante. Dans tout l’exercice, on travaillera sur l’unité de masse du fréon (m = 1kg).

Extrait des tables thermodynamiques du fréon :

| (sat (°C) | P (kPa) | hliq (kJ / kg) | hvap (kJ / kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 = (25 | P4 =P1 = 123,7 | 13,315 | 176,352 |
| T3 = 32,7 | P2=P3 = 800 | 67,195 | 200,452 |

hliq et hvap sont les enthalpies massiques du liquide saturant et de la vapeur saturante.

- Préciser les états physiques du fréon à la sortie de chaque système. On complètera l’ensemble des valeurs demandées au fur et à mesure de l’avancement du sujet.

- Placer les points 1, 1’, 2, 3, 4, sur le diagramme (s, T) (où s représente l'entropie massique du fluide.

- Compresseur : En utilisant le tableau de valeurs donné ci-dessus, déduire le travail Wm = h du compresseur.

- Condenseur : Déterminer la quantité de chaleur Qcond = L(T2) échangée par le fréon lors de son passage dans le condenseur.

- Tube capillaire : Déterminer l'enthalpie massique h4 du fluide dans l'état (4).

- Déterminer la chaleur latente L(T1) = h du fréon .

- Définir le titre en vapeur x d'un mélange liquide - vapeur. Exprimer l'enthalpie massique h d'un tel mélange en fonction de x, hvap , et hliq. En déduire que le titre en vapeur du fluide dans l'état (4) est x = 0,33.

- Evaporateur : Calculer la quantité de chaleur échangée par 1 kg de fluide dans l'évaporateur.

- Vérifier que l’efficacité du congélateur est bien de 4,5.

Exercice n° 2 : Température d’équilibre de deux corps en contact

On possède un morceau de fer froid de masse m1 = 100 g à la température T1 = 0°C. On le met en contact thermique avec un morceau de cuivre chaud de masse m2 = 100 g à la température T2 = 100 °C. Les deux morceaux de fer et de cuivre forment un système isolé.

Données :	- capacité thermique massique du fer : C1 = 460 J.kg(1.K(1

- capacité thermique massique du cuivre : C2 = 385 J.kg(1.K(1

- Calculer la température finale d’équilibre Tf des deux corps en contact.

- Calculer la variation d’entropie du fer S1 et du cuivre S2. Conclusion.

Final

Exercice n° 3 : Dispositif de chauffage

Une entreprise doit installer un dispositif de chauffage de l’eau de distribution de la ville. Captée à la température de T1 = 15°C, l’eau doit être livrée à la température finale de T2 = 85°C. Le dispositif est prévu pour chauffer une masse de M = 1000 kg d’eau par heure.

Ce dispositif de chauffage comporte une chaudière qui produit par heure une masse m de vapeur d’eau à 100°C. Cette vapeur pénètre avec l’eau à réchauffer dans un échangeur supposé parfaitement calorifugé.

Données : 		c = 4190 J.K-1.kg-1

Chaleur latente de condensation de la vapeur d’eau à 100°C : L = -2257,2 kJ/kg

- Calculer la quantité de chaleur Qeau absorbée par M = 1000 kg d’eau dont la température s’élève de 15°C à 85°C. En déduire la puissance calorifique reçue par l’eau à réchauffer.

- La chaleur est fournie par combustion de fuel dans la chaudière. Chaque kilogramme de fuel brûlé donne une quantité de chaleur de 4,2.107J. En supposant le rendement de la chaudière égal à 0,80, calculer la consommation par heure de fuel.

- Donner l’expression littérale de la quantité de chaleur Q1 libérée par une masse m de vapeur d’eau qui passe de l’état gazeux à l’état liquide.

- Donner l’expression littérale de la quantité de chaleur Q2 libérée par une masse m d’eau provenant de la condensation de la vapeur passant de la température de 100°C à 85°C.

- On considère que le système est formé de la masse M d’eau à réchauffer et de la masse m de vapeur d’eau. On admet que ce système n’échange pas de chaleur avec l’extérieur (Transformation adiabatique).

- Ecrire l’équation reliant Qeau, Q1 et Q2.

- En déduire que la masse m de vapeur d’eau nécessaire pour faire passer de 15°C à 85°C la température de 1000 kg d’eau est égale à 126,4 kg.

Exercice n° 4

Deux radiateurs, alimentés en eau chaude à température T1= 60°C, sont utilisés pour chauffer une pièce de capacité calorifique C = 0,46 kJ. K-1. La puissance thermique fournie par chaque radiateur est de la forme k1(T1 - T), T étant la température de la pièce et k1 = 42.10-3 kW. K-1. Les échanges avec l'extérieur sont représentés par k2(T - T2), T2 température extérieure est égale à 5°C et k2 = 0,25 kW. K-1.

- Faire un schéma des échanges et établir que le bilan s’écrit :

- Quelle est, en régime permanent, la température T de la salle?

- Au temps t = 0, la température de la pièce est T0 = 10°C. Donner la loi de variation T(t) de la température en fonction du temps. (Résoudre une équation différentielle du premier ordre avec second membre)