PS12									           AUTOMNE 2013

EXAMEN FINAL

(1 heure 30 mn ; aucun document,  calculette autorisée)

La notation tiendra compte de la qualité de la rédaction. La notation tiendra compte de la longueur du sujet.

Exercice n°1: On monte en parallèle quatre résistances de 50 Ohms. Quelle est la résistance équivalente?

En parallèle, les inverses des résistances s’ajoutent donc  d’où Req =  .

Exercice n°2: On étudie une petite pile considérée comme un générateur linéaire de fem 1.5V  et de résistance interne 0.5 .

- Dessiner le schéma de Thévenin équivalent de cette pile en convention générateur.

1.5 V	    0.5 

i

u

- Tracer la caractéristique u = f (i) de cette pile en convention générateur en donnant les valeurs numériques des points remarquables. Indiquer sur le schéma les points où on peut lire la force électromotrice e et le courant électromoteur  (ou courant de court-circuit) de la pile.

u(V)

e =1.5 V

 A    i(A)

- Donner le schéma de Norton équivalent.

u

i





0.5 

Exercice n°3:

- Déterminer le courant i dans le circuit suivant :

10V

i                 A

5 	                             2 

O

3V

Il suffit d’appliquer la loi des mailles (dans le sens horaire par exemple) : 10 – 2i -3 – 5i = 0 d’où i = 1A.

- Quel est le potentiel du point A si le point O est à un potentiel nul (terre).

VA= VA-V0 = 10 – 5i = 3 + 2i = 5 V (on pouvait aussi utiliser Millmann).

Exercice n°4:

- Donner le système de deux équations à deux inconnues permettant de calculer i1 et i2 par la méthode des courants de maille. Ne pas chercher à résoudre.

5 	i1 A                2  i2

10V     		        4 	           	           6V

Il s’agit de l’application directe de la méthode des mailles vue en cours :

- En supposant la ligne basse du circuit au potentiel 0, calculer le potentiel du point A en utilisant le théorème de Millman.

Le théorème de Millmann donne :

Exercice n°5 : Déterminer le temps que met un condensateur de capacité C = 10 nF  pour se charger à 90%  lorsqu’il est alimenté par un générateur de tension réel de résistance interne 100  et de fem constante en supposant le condensateur initialement déchargé.

On a vu en cours que l’équation de charge est q(t) = CE (1 - exp(). Pour charger le condensateur à 90%, il faudra que (1 - exp() = 0.9 . La résolution donne t = - RC Ln 0.1 = 2.3 10-6 s.

Exercice n°6: On considère le montage suivant dans lequel les deux condensateurs sont identiques de capacité C.

u’(t)

i(t)		C

E		                                C              R	u(t)

i1(t)              i2(t)

- Les cinq inconnues du problème sont : i, i1, i2, u et u’. En utilisant les lois de base de l’électricité, former un système de cinq équations à cinq inconnues permettant de résoudre le problème.

Les lois de base sont la loi des nœuds, la loi des mailles et la loi des composants qui donnent ici :

- En déduire l’équation différentielle permettant de trouver u(t).

En résolvant le système précédent en u(t) on arrive à .

- Le système peut-il osciller ?

Le système ne pas osciller car on a une équation du premier ordre à solution exponentielle, physiquement il faudrait une bobine pour espérer une oscillation.

- On suppose qu’à t = 0, u(0) = . Déterminer  u(t) pour t  > 0.

La résolution de l’équation différentielle en tenant compte des conditions initiales donne : .

- En déduire u’(t) pour t > 0.

Il suffit d’utiliser la loi des mailles vue en 1. : u’ = E – u =

- Quel est l’état (chargé, déchargé) des condensateurs pour t tendant vers l’infini.

Pour t tendant vers l’infini, u(t) tend vers zéro, le condensateur correspondant sera donc déchargé et pour t tendant vers l’infini, u’(t) tend vers E, le condensateur correspondant sera donc chargé. On a donc une décharge d’un condensateur dans l’autre.

Exercice n°7: Un générateur parfait impose une tension sinusoïdale v(t) = 10cos 100t (en volts).

- Pour cette tension, quelles sont :

  - La pulsation ?

Par définition la pulsation w = 100 rad.s-1.

  - La période ?

La période est .

  - La fréquence ?

La fréquence .

  - L’amplitude ?

Par définition l’amplitude vaut .

  - La valeur efficace ?

Par définition la valeur efficace sera 10 V.

- On branche aux bornes de ce générateur divers composants. Dire dans chacun des cas quel est le courant i(t)  dans le composant:

  - On branche aux bornes du générateur un condensateur de capacité C = 1 mF.

  - On branche aux bornes du générateur une bobine parfaite de coefficient L = 0.10H.

  - On branche aux bornes du générateur une bobine réelle  (L = 0.10H, r = 10 ).

  - On branche aux bornes du générateur une capacité de 1 mF en série avec une résistance r = 10 .

Pour résoudre chaque question, il suffit d’utiliser la loi d’Ohm en complexe : . Pour chaque cas, on remplace par sa valeur, on fait le calcul en complexe puis on prend la partie réelle pour finir.

- ; i(t) = .

- ; i(t) = .

- ; i(t) = .

- ; i(t) = .

PS12									           AUTOMNE 2013

EXAMEN FINAL

(1 heure 30 mn ; aucun document,  calculette autorisée)

La notation tiendra compte de la qualité de la rédaction. La notation tiendra compte de la longueur du sujet.

Exercice n°1: On monte en parallèle trois résistances de 300 Ohms. Quelle est la résistance équivalente?

En parallèle, les inverses des résistances s’ajoutent donc  d’où Req =  .

Exercice n°2: On étudie une pile considérée comme un générateur linéaire de fem 9V  et de résistance interne 2 .

- Dessiner le schéma de Thévenin équivalent de cette pile en convention générateur.

9 V	    2 

i

u

- Tracer la caractéristique u = f (i) de cette pile en convention générateur en donnant les valeurs numériques des points remarquables. Indiquer sur le schéma les points où on peut lire la force électromotrice e et le courant électromoteur  (ou courant de court-circuit) de la pile.

u(V)

e = 9 V

 A    i(A)

- Donner le schéma de Norton équivalent.

u

i





2 

Exercice n°3:

- Déterminer le courant i dans le circuit suivant :

6V

i                 A

4 	                             6 

O

2V

Il suffit d’appliquer la loi des mailles (dans le sens horaire par exemple) : 6 - 6i -2 - 4i = 0 d’où i = 0.4 A.

- Quel est le potentiel du point A si le point O est à un potentiel nul (terre).

VA= VA-V0 = 6 – 4i = 2 + 6i = 4.4 V (on pouvait aussi utiliser Millmann).

Exercice n°4:

- Donner le système de deux équations à deux inconnues permettant de calculer i1 et i2 par la méthode des courants de maille. Ne pas chercher à résoudre.

2 	i1 A                6  i2

5V     		        4 	           	           3V

Il s’agit de l’application directe de la méthode des mailles vue en cours :  .

- En supposant la ligne basse du circuit au potentiel 0, calculer le potentiel du point A en utilisant le théorème de Millman.

Le théorème de Millmann donne : .

Exercice n°5 : Déterminer le temps que met un condensateur de capacité C = 20 nF  pour se charger à 90%  lorsqu’il est alimenté par un générateur de tension réel de résistance interne 10  et de fem constante en supposant le condensateur initialement déchargé.

On a vu en cours que l’équation de charge est q(t) = CE (1 - exp(). Pour charger le condensateur à 90%, il faudra que (1 - exp() = 0.9 . La résolution donne t = - RC Ln 0.1 = 4.6 10-7 s.

Exercice n°6: On considère le montage suivant dans lequel les deux condensateurs sont identiques de capacité C.

u(t)

i1(t)		C

E		                                C              R	u’(t)

i2(t)              i3(t)

- Les cinq inconnues du problème sont : i1, i2, i3, u et u’. En utilisant les lois de base de l’électricité, former un système de cinq équations à cinq inconnues permettant de résoudre le problème.

- En déduire l’équation différentielle permettant de trouver u’(t).

En résolvant le système précédent en u(t) on arrive à .

- Le système peut-il osciller ?

Le système ne pas osciller car on a une équation du premier ordre à solution exponentielle, physiquement il faudrait une bobine pour espérer une oscillation.

- On suppose qu’à t = 0, u’(0) = . Déterminer  u’(t) pour t  > 0.

La résolution de l’équation différentielle tenant compte des conditions initiales donne : .

- En déduire u(t) pour t > 0.

Il suffit d’utiliser la loi des mailles vue en 1. : u = E – u’ =

- Quel est l’état (chargé, déchargé) des condensateurs pour t tendant vers l’infini.

Pour t tendant vers l’infini, u’(t) tend vers zéro, le condensateur correspondant sera donc déchargé et pour t tendant vers l’infini, u(t) tend vers E, le condensateur correspondant sera donc chargé. On a donc une décharge d’un condensateur dans l’autre.

Exercice n°7: Un générateur parfait impose une tension sinusoïdale v(t) = 10cos 1000t (en volts).

- Pour cette tension, quelles sont :

- La pulsation ?

Par définition la pulsation w = 1000 rad.s-1.

- La période ?

La période est .

- La fréquence ?

La fréquence .

- L’amplitude ?

Par définition l’amplitude vaut .

  - La valeur efficace ?

Par définition la valeur efficace sera 10 V.

- On branche aux bornes de ce générateur divers composants. Dire dans chacun des cas quel est le courant i(t)  dans le composant:

- On branche aux bornes du générateur un condensateur de capacité C = 1 mF.

- On branche aux bornes du générateur une bobine parfaite de coefficient L = 0.10H.

- On branche aux bornes du générateur une bobine réelle  (L = 0.10H, r = 100 ).

- On branche aux bornes du générateur une capacité de 1 mF en série avec une résistance r = 1 .

Pour résoudre chaque question, il suffit d’utiliser la loi d’Ohm en complexe : . Pour chaque cas, on remplace par sa valeur, on fait le calcul en complexe puis on prend la partie réelle pour finir.

- ; i(t) = .

- ; i(t) = .

- ; i(t) = .

- ; i(t) = .