Problème 1 :  dimensionnement Effort-Vitesse nécessaire à un Programme de Traction

Train de fret de 1200 tonnes de la charge remorquée constitué de wagons « Transport Combiné» et tiré par une locomotive CoCo.

Les performances désirées sont les suivantes :

- Vmax= 140 km/h

- Accélération résiduelle en palier à Vmax : γ= 1 cm/s²

- Charge par essieu = 22.5 Tonnes

- L’effort dans la zone de démarrage jusqu’à l’ équi-puissance sera celui en limite d’adhérence sur rail sec.

Les contraintes ou paramètres à prendre en compte sont les suivants :

- Le coefficient d’adhérence au démarrage à prendre est μ0 = 38%

- Le train doit pouvoir démarrer dans une rampe de 10 pour mille comprenant une courbe de rayon de courbure de 350 m.

- Facteur de rayon de courbure K = 700 m

Formules générales

Résistance à l’avancement de la charge remorquée

|  | type | Résistance à l’avancement (kN) |
| --- | --- | --- |
| Matériel PASSAGER | 37 t ( Tare ( 42 t |  |
|  | Tare ( 42 t |  |
|  | rame wagons “ tout venant ” | RF = (1,2 + 0,00899.V + 0,00044.V²) |
| Matériel FRET | rame wagons transport combiné | RF =( 1,2 + 0,01.V + 0,00035.V²) |
|  | rame porte-autos | RF = ( 1,2 + 0,01.V + 0,00056.V²) |

Résistance à l’avancement de la locomotive

L’expression la plus courante est :

en kN

L : masse de l’engin moteur (en tonnes)

N : nombre d’essieux

V : vitesse (en km/h)

Influence des courbes ou profil corrigé

Résistance due au profil de la voie

R Profil  = M.g.sin(() = M.9,81.10-3 .i

Cas particulier de la résistance au démarrage : le “ décollage ”due à la rampe

| Type de train | Rampe | Résistance supplémentaire (kN) |
| --- | --- | --- |
| Passagers | i < 17 ‰ |  |
|  | i > 17 ‰ |  |
| FRET | i < 7 ‰ |  |
|  | i > 7 ‰ |  |

### Résistance due à l’inertie : effort accélérateur

F = (M ( = c. M ( = (cm Mm + cr.Mr) (

Avec Cm = 1.09  et Cr = 1.04

* zone de limitation d’effort

avec F0  est l’effort de décollage

* zone d ’équi-puissance : La fonction F = f(V) est une hyperbole équilatère d'équation

Questions

- Calculer la résistance du décollage RD  (phase de décollage de la locomotive après un long stationnement en rampe, ou dans des conditions climatiques difficiles).

- Quelle est donc l’adhérence minimale sollicitée pour permettre le décollage dans la rampe la plus difficile du parcours sachant que dans cette phase notre accélération γ  est nulle, le convoi est dans la rampe de 10 pour mille avec une courbe de 350m de rayon ?

- Si on pose une adhérence minimale de 22%, calculer donc l’accélération minimale γ  nécessaire au démarrage de la locomotive.

- Quelle est l’effort maximal au décollage sachant que le coefficient d’adhérence est de 38 % ?

- Déterminer la résistance à l’avancement totale à V = 0 Km/h dans la phase de démarrage.

- Quelle est la puissance développée à la jante par la locomotive Pdim , qui dimensionnera tous les composants qui participent à l’effort de traction.

- Dans la phase de freinage, les efforts au niveau des contacts roues-rails dépassent les limites d’adhérence pour une locomotive à 6 essieux. Sollicitant d’une adhérence de 10 %, lors de freinage à Vitesse maximale de 140 Km/h, calculer donc la puissance de freinage nécessaire.

Problème 2 :  caractéristique d’une courbe F(V), pour une locomotive BoBo avec une charge remorquée 1200 Tonnes, et pour une rampe 1%

  - Remplir les cases dans  la courbe Effort-vitesse suivante :

  - Expliquer la courbe F(V) pour garantir  une mission de transport de l’exploitant ferroviaire. Quelle limite d’exploitation est alors à prendre en compte.

# Text boxes

Ravancement totale = R Locomotive + R Charge remorquée + R Profil =  + B.V + C.V² + M g.sin 