MEDIAN SM 57

Printemps 2006

Documents et calculatrice non autorisés

- Questions de cours

- Donner la définition d'un système embarqué. Donner quelques caractéristiques et contraintes d'un système embarqué. Argumenter par des exemples.

- Recopier et compléter sur votre copie le schéma de l'architecture générale d'un système embarqué.

- Quelle définition pourriez-vous donner d'un système dit "temps réél" ?

- Quelle est la différence entre un système temps réel à contrainte stricte et un système temps réel à contraintes souples ? Argumenter par des exemples.

- Montrer en quelques lignes l'intérêt d'utiliser le multiplexage par exemple dans le cas d'un véhicule automobile.

- Qu'est que sont l'architecture et le protocole d'un réseau multiplexé?

- Recopier sur votre copie et compléter le schéma général représentant la structure d'une trame multiplexée. Détailler le "rôle" de chaque zone.

- Sur quel principe fonctionne l'arbitrage entre les différentes trames qui peuvent se trouver simultanément sur le réseau multiplexé. Donner un exemple.

- Expliquer en quelques lignes le principe de l'échange de données d'un réseau de type CAN.

- Quel est le rôle des résistances de terminaison du bus CAN ?

- Donner les 4 types de trames que l'on peut trouver sur un bus CAN en expliquant brièvement leurs fonctions.

- Expliquer simplement en quelques lignes le rôle et le principe de fonctionnement du champ CRC dans une trame CAN.

- Quelles sont les 4 catégories de composants CAN  que l'on peut trouver dans le commerce?

- Exercice.

Etude de trames CAN.

En effectuant une mesure sur un bus CAN automobile avec un oscilloscope, on a relevé 3 trames présentées sur les documents réponse. Il s'agit de trames au format standard. Ne pas oublier de rendre avec votre copie les 2 documents réponse.

  - Trame N°1

    - Compléter les cases avec la désignation (en français) du champ correspondant.

    - Quelle est la valeur de l'identifiant de la trame (en binaire et hexadécimal) ?

    - Recopier et compléter sur votre copie le tableau suivant représentant le champ de données. Il est possible que certaines cases restent vides.

| OCTET | VALEUR BINAIRE | VALEUR HEXADECIMALE |
| --- | --- | --- |
| 1er octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 2ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 3ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 4ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 5ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |

  - Trame N°2

    - Quelle est la valeur de l'identifiant de la trame (en binaire et hexadécimal) ?

    - Recopier et compléter sur votre copie le tableau suivant représentant le champ de données. Il est possible que certaines cases restent vides.

| OCTET | VALEUR BINAIRE | VALEUR HEXADECIMALE |
| --- | --- | --- |
| 1er octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 2ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 3ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 4ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 5ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |

  - Trame N°3

Les indicateurs en pointillés délimitant les champs ont été volontairement ôtés.

    - Placer correctement les pointillés qui permettent  de délimiter les champs.

    - Quelle est la valeur de l'identifiant de la trame (en binaire et hexadécimal) ?

    - Compléter correctement la zone en pointillés.

    - Recopier et compléter sur votre copie le tableau suivant représentant le champ de données. Il est possible que certaines cases restent vides.

| OCTET | VALEUR BINAIRE | VALEUR HEXADECIMALE |
| --- | --- | --- |
| 1er octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 2ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 3ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 4ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |
| 5ème octet | . . . . . . . . | . . . . . . . . |

# Text boxes

…………

Mémoire

FPGA / ASIC

…………

Capteurs

Port de diagnostic

…………

…………

Interface utilisateur

CPU

…………

…………

Convertisseur A/D

…………

…………

Convertisseur D/A

………………………

……

…

Alimentation

…………

Actionneurs

Environnement extérieur

…………

…

Fin

…

…

...

…

Début