R. HERBACH                                           Final TF51                                              23.06.2010

durée 2 heures, notes de cours et de TD autorisées,

les téléphones portables sont interdits dans la salle d’examen.

A. STATOREACTEUR (sur 9 points).

La figure 1 représente la partie compresseur d’un statoréacteur d’avion en vol supersonique à M = 2. L’étude est faite dans un référentiel lié au statoréacteur et c’est l’air extérieur que l’on considère ici comme un écoulement entrant à  avec une température et une pression (altitude 2000 m). On considère dans la suite que les parois génèrent des ondes de Mach qui ne perturbent pas l’écoulement.

A1) Sachant que  calculer  pour avoir  au col.

Que vaut alors le débit-masse d’air entrant  ?

A2) On donne.

Calculer le rapport, la température  et la vitesse  en sortie du compresseur.

A3) L’écoulement passe ensuite dans la chambre de combustion où sa température s’élève à 1800 K tout en conservant la vitesse. Calculer la vitesse limite correspondante par rapport au référentiel lié à l’avion puis par rapport au sol.

B. ONDE DE DETENTE (sur 8 points).

On étudie l’onde de détente simple de Prandtl - Meyer pour un écoulement d’hydrogène dans un dièdre à  avec  et les conditions génératrices.

Voir la figure 2 pour les notations.

B1) Donner les caractéristiques de l’éventail de détente pour (détente complète).

B2) Donner les valeurs correspondantes de.

B3) Que deviennent tous ces résultats si  ?

C. CASCADE DE KOLMOGOROV (sur 3 points).

Dans le jet de gaz chauds émis au cours d’une éruption du volcan islandais Eyjafjöll les plus grosses structures cohérentes ont une dimension typique de 10 m et un temps caractéristique de persistance. La viscosité du mélange de gaz à 200 °C est.

C1) Calculer la taille, la vitesse caractéristique et le temps caractéristique des tourbillons à l’échelle de la dissipation (micro-échelle de Kolmogorov).

Figure 1 : statoréacteur.

Figure 2 : onde de détente.