R. HERBACH                                         médian TF51                                             7.05.2008

durée 2 heures, notes de cours et de TD autorisées

PLAQUE PLANE EN INCIDENCE.

On étudie la couche limite laminaire des deux côtés d’une plaque plane en incidence i représentée en Annexe. La vitesse au point M est notée  et la pression est. La distance OM est notée d, la longueur de la plaque L et sa largeur b avec d = L = b = 1 m. L’épaisseur e de la plaque est petite et n’influence pas les calculs. Le fluide qui circule est de l’air dans les conditions standard :

1) La vitesse à l’extérieur de la couche limite est de la forme côté face inférieure et  côté face supérieure. Donner les expressions de m1 et m2 en fonction de i ainsi que les expressions littérales de et.

2) Sachant que , quelle est la condition sur  pour que les couches limite restent laminaires sur toute la longueur de la plaque ?

3) Justifier pourquoi dans la méthode de Walz-Thwaites il est plus judicieux d’utiliser pour la face supérieure tout en conservant pour la face inférieure.

4) Calculer littéralement K sur la face supérieure. Après avoir constaté que le résultat ne dépend que de m2, en déduire l’angle d’incidence limite au-delà duquel l’écoulement se décolle de la face supérieure.

5) On utilise dans la suite , en déduire le module de l’effort tangentiel total dû aux frottements s’exerçant sur la plaque à incidence nulle, i = 0.

6) On appelle  la pression en O, on note les pressions sur les faces inférieure et supérieure et S = Lb la surface de la plaque. Après avoir calculé  montrer que l’on trouve alors pour l’effort normal :

.

7) A partir de quelle incidence i trouve-t-on que ?

8) En déduire le  et le , respectivement coefficients de traînée et de portance de la plaque, dans les axes X,Z avec X aligné sur la vitesse en M. Compléter le tableau de l’annexe et tracer la courbe  appelée polaire du profil pour . Rappel :

.