R. HERBACH                                         médian TF51                                            26.04.2010

durée 2 heures, documents autorisés

A) OPÉRATEURS DIFFÉRENTIELS (3 points).

Sachant que A est une fonction deux fois dérivable quelconque de x, montrer par le calcul que le résultat suivant est une identité remarquable :

B) VOL PLANÉ (7 points).

Un petit avion de tourisme possède les caractéristiques suivantes : masse 460 kg, aile rectangulaire de corde c=1,33m et de surface S=9,91m2, profil NACA 23012 (voir ci-après les caractéristiques), maître couple du fuselage 0,75m2. On étudie le vol plané, moteur coupé, à 4000 m d’altitude et à l’incidence optimale. Dans ces conditions, on admet que le coefficient de traînée affecté au fuselage (reste de l’avion sauf l’aile) est de 0,04.

B1) La figure NACA de gauche donne l’incidence optimale (meilleur rapport L/D) pour la maquette d’aile testée (R = 6). On y trouve aussi le. Par un calcul inverse, en déduire  pour l’aile d’allongement infini.

B2) Vous pouvez alors constater, figure NACA de droite, que.

En déduire l’incidence optimale ainsi que la vitesse en plané de l’avion étudié.

B3) Calculer l’angle β que fait la trajectoire de l’avion avec l’horizontale. Peut-on affiner la valeur de la vitesse ?

B4) Si on appelle ∆H la perte d’altitude et N.∆H la distance horizontale parcourue en plané, que vaut N ? Le résultat est-il valable pour ∆H = 4000 m ?

C) REMPLISSAGE D’UN RESERVOIR (10 points).

A l’instant t = 0 un grand réservoir de volume est initialement sous vide . Pour t > 0, il est alimenté en air atmosphérique (valeurs constantes) par une canalisation comportant une tuyère simplement convergente de diamètre au col

Étude du régime amorcé pour lequel M = 1 au col :

Pour on a les conditions critiques au col et une pression d’éjection (pression régnant dans le grand réservoir) fonction du temps.

C1) D’après quelle hypothèse peut-on en déduire que la température  dans le ballon est constante ? Donner sa valeur.

C2) Que vaut le débit-masse  ? Donner la pression au col.

C3) Montrer que l’on a. En déduire par intégration la valeur de

Étude du régime subsonique compressible 0,3 ≤ M < 1 au col :

Pour  on a  et la tuyère fonctionne en régime subsonique avec une influence non négligeable de la compressibilité.

C4) Montrer que l’équation permettant de calculer  s’écrit dans ce cas :

.

Donner l’écriture détaillée de  et simplifier l’expression en remplaçant les constantes par leurs valeurs.

C5) Calculer pour M = 0,3 au col (question indépendante de C4).

C6) Montrer que l’on peut déterminer  par intégration graphique à l’aide des valeurs  en fonction de du document distribué en cours.